Pour installer ENB pour un USRP B200

cd ~/openairinterface5g
source oaienv
cd cmake_targets
./build_oai -I --eNB -x --install-system-files -w USRP -C -c
sudo gedit ~/openairinterface5g/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.50PRB.usrpb210.conf
→ Il faut changer l’adresse IP de la mme, les adresses IP ENB_INTERFACE et mettre celles qui correspondent au réseau.
→ Pour l’interface X2C, c’est l’interface entre les différentes eNodeB. Si il n’y a qu’une eNodeB dans notre réseau il suffit de créer une adresse et la mettre sur une interface que l’on utilisera pas (mais il faut créer une adresse sinon ça ne marcheras pas !).
cd ~/openairinterface5g
source oaienv
./cmake_targets/build_oai -w USRP -x -C -c --eNB
cd cmake_targets/lte_build_oai/build
sudo -E ./lte-softmodem -O ~/openairinterface5g/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.50PRB.usrpb210.conf

Pour installer ENB pour une carte LimeSDR

cd ~/openairinterface5g
source oaienv
cd cmake_targets
./build_oai -I --eNB -x --install-system-files -w LMSSDR -C -c
sudo gedit ~/openairinterface5g/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.50PRB.usrpb210.conf
→ Il faut changer l’adresse IP de la mme, les adresses IP ENB_INTERFACE et mettre celles qui correspondent au réseau.
→ Pour l’interface X2C, c’est l’interface entre les différentes eNodeB. Si il n’y a qu’une eNodeB dans notre réseau il suffit de créer une adresse et la mettre sur une interface que l’on utilisera pas (mais il faut créer une adresse sinon ça ne marcheras pas !).
cd ~/openairinterface5g
source oaienv
./cmake_targets/build_oai -w LMSSDR -x -C -c --eNB
cd cmake_targets/lte_build_oai/build
sudo -E ./lte-softmodem -O ~/openairinterface5g/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.50PRB.usrpb210.conf --rf-config-file targets/ARCH/LMSSDR/LimeSDR_above_1p8GHz_1v4.ini